CHLADIARENSKÁ PRESTAVBA

PEUGEOT BOXER L2H2

2.2 BlueHDi, originál A/C

Objem ložnej plochy 11,5m3

| 1. | Prepravné chladenie ALEX Original TRC2SB s el. prípojkou (Chladiaci výkon pri 0˚C = 3040W) - pohon od motora vozidla, strešná kondenzačná jednotka - špeciálna motorová sada na predmetný typ vozidla |
| --- | --- |
| 2. | Izotermická izolácia – chladiarenská (FNA) na 11,5m3 s certifikátom ATP - povrch liaty laminát, hermeticky uzatvorený jednoliaty celok, bez spojov; ľahko umývateľný, dezinfikovateľný - liata proti sklzová podlaha, nástupné rohové lišty pri dverách ložnej plochy - prekrytie tesnenia na dverách ložnej plochy - zachované osvetlenie, servisné otvory + LED prídavné osvetlenie ložnej plochy + Chladiarenské termozávesy na dvere ložnej plochy bočné + zadné |
| 3. | Záznamník teploty - Data logger R0110E do ložnej plochy |
| 4. | Legislatíva - Dokončenie vozidla v II. stupni |

LEGISLATÍVA ku chladeniu

Všetky technologické zariadenia zodpovedajú schválenému typu a vyhotoveniu podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR pod schvaľovacou značkou “27 MD S-00253-04” a spĺňajú medzinárodné normy kvality EN ISO 9001:2015.

###### POPIS  k prestavbe

PREPRAVNÉ CHLADENIE / MRAZENIE:

I. kompletné chladiarenské zariadenie, pozostávajúce z vysokokvalitných a výkonných jednotiek zn. ALEX Original, určených na chladenie do 0ºC , všetkých druhov tovarov citlivých na zmenu teploty a to do všetkých typov vozidiel. Všetky zariadenia majú medzinárodný ATP certifikát.

Výparník TRE 2000 – technické parametre: pri vonk. teplote 30ºC a podľa noriem ATP:

+ Kondenzačná jednotka: strešná

II. elektronické ovládanie ELIWEL ID971, kde je možné nastaviť požadovanú teplotu v ložnom priestore vozidla. Ostatné parametre ovládania elektronickou jednotkou sú nastavené v odbornom servise. Pamäť jednotky je nedeštruktívna. Nastavené hodnoty sa zachovajú aj po vypnutí jednotky, alebo odpojení batérie.

III. kompletná motorová sada špeciálne vyvinutá pre predmetný typ vozidla a kompresor originálnej značky SANDEN

Montáž:

- montáž prepravného chladenia vrátane:

vákuovania, funkčnej tlakovej skúšky, plnenia ekomédiom  a skúšky na únik média.

###### IZOTERMICKÁ IZOLÁCIA FNA

- Spoločnosť AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. je legislatívne, odborne a organizačne spôsobilá vykonávať v rámci povoleného predmetu činnosti hromadného výrobcu prestavieb vozidiel - prestavbu skríň vozidiel, dodatočne vybavených izotermickou izoláciou, na základe "Osvedčenia hromadného výrobcu prestavieb vozidiel č. 0049" udeleného Ministerstvom dopravy a výstavby SR a na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR podľa ust. §18 ods.2 zák. NR SR č.272/ 1994 Z. z. O ochrane zdravia ľudí, v znení neskorších predpisov.

- Priestor na prepravu nákladu bude dodatočne vyplnený izotermickou izoláciou podľa podnikovej normy PN4001/c.

www.auto-klima.sk

+ 421 2 6353 6666

# Text boxes

+ 0ºC : 3040  W

-20ºC : 1660 W

Road: 12V-7A / 24V-3.5A

Chladivo: R404a

Príkon: 12A – 12V / 6A – 24V

Prietok vzduchu: 2600 m3/h

ATP certifikát

AUTO-KLIMA® Bratislava s.r.o.

držiteľ ocenenia GRAND PRIX GASTRA 2005 za chladiarenské vozidlo